## Slide 1
콜드체인 유통 박스 파손 실시간 모니터링 시스템 기획
202650089 한성민

## Slide 2
INDEX
연구 배경 및 필요성
연구 연계성
기술 원리
대상 시스템 및 실증환경
파이프라인
결과
기대효과

## Slide 3
연구배경 및 필요성
전 세계 농산물 손실: 수확 후 약 1/3(연간 13억 톤)이 폐기됨 (FAO).
국내 농산물 유통비 : 소비자 가격의 49.2%가 유통 비용
온도 관리 실패와 더불어 물리적 충격 및 기계적 손상이 부패의 핵심 원인.

## Slide 4
연구배경 및 필요성
기존 시스템의 한계 : 온·습도 센서만으로는 박스의 찌그러짐이나 파손 등 물리적 사고를 감지 불가.
포장재의 역할 : 박스는 단순 용기가 아닌 '냉기 보존'과 '물리적 보호'의 핵심 수단.
해결책 : 영상 분석을 통한 비접촉·실시간 파손 탐지 시스템 도입.

## Slide 5
연계성
기존 연구 : QR 코드 기반 농산물 이력 추적 및 센서 기반 실시간 디지털 트윈 대시보드
연계성 : 기존 환경 데이터(수치)만으로는 유통 중 발생하는 물리적 파손 대응에 한계
유통 손실률을 획기적으로 낮출 수 있는 차세대 모델 제시

## Slide 6
유통 과정 중 박스 파손의 주요 원인
과도한 적재 압력
물리적 충격 및 취급 부주의
습기 및 결로 현상

## Slide 7
핵심 기술 원리 (1) - 에지 탐지
Edge Detection : 영상에서 밝기 값이 갑자기 변하는 경계선을 찾는 기술.
적용 원리
- 정상 박스: 표면 밝기가 일정 (매끄러움).
- 파손 박스: 찢어진 틈새나 주름에 그림자가 생겨 **밝기가 급격히 변화** (에지 발생).
활용 도구 : 영상 처리에서 가장 정교한 **Canny 에지 탐지 기법** 활용.

## Slide 8
핵심 기술 원리 (2) - 질감 분석
질감 분석 : 표면이 매끄러운지 거친지를 분석하는 기술.
적용 원리
- 파손된 부위는 찢겨진 결로 인해 표면이 불규칙하고 거칠어짐.
기대 효과 : 단순히 선을 찾는 것을 넘어, 박스의 실제 손상 상태를 입체적으로 파악.

## Slide 9
대상 시스템
메인 장치 : NVIDIA Jetson Orin Nano (저전력 실시간 AI 처리), ESP32-S3
카메라 : 120도 광각 카메라
통신 : LTE/5G를 통한 디지털 트윈 대시보드 실시간 연동.

## Slide 10
실증 실험 환경
목적: 기획된 알고리즘이 실제 사진 데이터에서 작동하는지 사전 검증.
환경: 개인 PC 및 파이썬(OpenCV) 라이브러리 활용.
데이터: 스마트폰 카메라(iphone 17)로 직접 촬영한 정상/파손 박스 샘플 영상.

## Slide 11
파이프라인
Grayscale 변환 :컬러 정보를 제거하여 분석 효율 향상.
노이즈 제거 : 메디안 필터를 적용하여 영상의 잡티를 깨끗하게 정리.
파손 부위 추출 : 에지 탐지를 통해 파손된 선들을 검출.

## Slide 12
실험 및 결과 (1) - 시행착오
1차 실험 : 복잡한 자갈 바닥에서 수행.
문제점 : 자갈 무늬가 모두 파손된 선으로 오인되어 정확한 구분이 불가능함.
분석 : 소프트웨어적 처리만으로는 복잡한 배경 노이즈를 완벽히 제거하기 어려움.

## Slide 13
실험 및 결과 (2) - 최적화
2차 실험: 배경을 깨끗한 흰색으로 정리 후 재실험.
결과: 배경 노이즈가 사라지자 파손된 부위의 선들이 선명하게 추출됨.
결론: 알고리즘 성능만큼이나 **카메라 촬영 환경 관리**가 분석 정확도에 결정적임을 확인..

## Slide 14
결론
농산물 손실 최소화 : 파손의 조기 발견을 통해 신선도 저하 및 폐기율 감소 기여.
유통 투명성 확보 : 단계별 영상 로그를 통해 사고 시 책임 소재 명확화 및 물류 신뢰도 향상.
확장성 : 과채류뿐만 아니라 의약품, 취급주의 택배 등 고부가가치 산업에 적용 가능.